Министерство  образования РБ

### ГАОУ СПО

#### Нефтекамский нефтяной колледж

«Утверждаю»

Зам. Директора по УР

Бадикшина Ф.А.

«____»___________2011 г.

# Нефтепромысловые машины и механизмы

Программа, методические указания и задания на контрольные работы №1 и №2 для студентов-заочников нефтяных колледжей и техникумов (отделений)

# Специальность

№ 130503 «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений»

# Нефтекамск

2011

##### Программу, методические указания

и задания на контрольные работы

подготовила преподаватель

Нефтекамского нефтяного колледжа:                         М.А.Шестернева

Ответственный за выпуск

Заведующий заочным отделением:                                   С.В.Лихачев

Рассмотрено и утверждено

на заседании ЦК нефтяных дисциплин

Председатель ЦК нефтяных дисциплин:                    М.А.Шестернева

Методические указания к выполнению контрольных работ.

1. Контрольную работу следует выполнять в тетради, оставляя поля в 3-4см. Страницы должны быть пронумерованы. Работа должна быть написана разборчиво, аккуратно.

2. Каждый вопрос следует начинать с новой страницы, ответ должен быть изложен грамотно, последовательно, в полном объеме, схемы и графический материал должен быть выполнен с соблюдением правил топографии или сделать ксерокопию. В конце контрольной работы должен быть список используемой литературы, которой  пользовались при выполнении контрольной работы, необходимо ставить дату и подпись учащегося. Полностью выполненную работу учащийся должен выслать в колледж для проверки.

- После  получения работы необходимо просмотреть ее, ознакомиться с рецензией, сделать все исправления, дополнения, изменения, на листах контрольной работы назвав их «Работой над ошибками».

- Если работа не зачтена, то учащийся должен переделать ее и выслать повторно в колледж.

- Зачтенная контрольная работа хранится у учащегося и предъявляется преподавателю на экзамене по данному предмету.

- Небрежно выполненную контрольную работу, а также выполненную не по своему варианту, возвращают учащемуся без проверки.

- По всем неясным вопросам, которые возникнут в процессе изучения программного материала и выполнения контрольной работы, следует обращаться устно или письменно в колледж к преподавателю предметнику за консультацией.

- ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Программой предмета «Нефтепромысловые машины и механизмы» предусматривается изучение принципа действия, конструкций, технических параметров, правил эксплуатации, основ расчета и подбора машин и механизмов, используемых при эксплуатации, подземном ремонте, сборе и подготовке продукции скважин.

В результате изучения предмета студенты по данной специальности должны знать:

- принцип работы насосных и компрессорных машин, которые используются в отрасли;

- оборудование, используемое для добычи нефти и газа и их первичной подготовки в условиях промысла;

- технологию и оборудование для подземного ремонта скважин;

- правила технической эксплуатации и методы проведения текущего ремонта машин и механизмов;

- правила безопасной эксплуатации, хранения и транспортировки нефтепромыслового оборудования;

уметь:

- произвести правильный подбор всех видов оборудования, машин и механизмов для всех технологических процессов, выполняемых в нефтегазодобывающем управлении;

- проводить необходимые технологические, а в некоторых случаях и механические расчеты, связанные с использованием оборудования;

- выполнять технологические схемы, графики, машиностроительные эскизы деталей;

- организовать работу вахты, бригады, участка в соответствии с существующими технологическими процессами, правилами безопасности и санитарии;

- творчески подходить к решению технических вопросов.

Студенты заочного отделения изучают предмет самостоятельно. Для этого они используют учебную литературу, техническую документацию оборудования, нормативные документы, выпускаемые отраслью, технические журналы, а также работая непосредственно с оборудованием и изучая рациональные методы его эксплуатации.

Предлагаемая программа и методические указания предназначены для систематизации изучения разделов предмета. Результатом изучения служит выполнение студентами контрольных работ, предусмотренных учебным графиком заочного отделения.

11. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Введение.

Значение нефти и газа в народном хозяйстве страны. Состояние технической оснащенности добывающих предприятий на современном этапе. Существующие проблемы в области технологического оборудования и правил его эксплуатации и ремонта. Перспективы развития нефтяного машиностроения.

Раздел 1.    «НАСОСЫ»

Тема 1.1    Объемные насосы

Принцип действия, классификация и область применения объемных насосов, их основные технические параметры. Принципиальные схемы объемных насосов. Процесс всасывания и определение допустимой высоты всасывания. Процесс нагнетания и определение высоты нагнетания. Кинематика приводного поршневого (плунжерного) насоса.

Теоретическая и действительная подача насоса и факторы влияющие на нее. Графики подачи и их анализ. Пневмокомпенсаторы. Работа, мощность и кпд поршневых насосов.

Конструкция основных узлов объемных насосов. Типы и конструкция современных насосов для перекачивания воды и нефти. Дозировочные насосы, их типы и конструкция. Техника безопасности и охрана окружающей среды при эксплуатации объемных насосов.

Основы механического расчета.

Литература:  1.,  стр. 3 – 34;

3.,  стр. 25 – 138; 218.

Тема 1.2    Динамические насосы

Принцип действия, классификация и область применения динамических насосов. Скорость движения жидкости в рабочем колесе. Основное уравнение центробежного насоса.

Мощность, кпд, напор и подача лопастного насоса.

Характеристика лопастного насоса и построение характеристики лопастного насоса с применением теории подобия. Коэффициент быстроходности. Изменение характеристики лопастного насоса в зависимости от изменения частоты вращения вала насоса. Влияние плотности и вязкости перекачиваемой жидкости на роботу насоса.

Кавитация в лопастных насосах.

Параллельная и последовательная работа насосов.

Конструктивные особенности центробежных насосов: конструкции рабочих колес и отводов насоса; уплотнения в насосе.

Центробежные насосы для подачи нефти и воды. Насосные станции.

Техника безопасности и охрана окружающей среды при эксплуатации динамических насосов.

Основы механического расчета.

Литература:  1.,  стр. 97 – 146;

2.,  стр. 503 – 537;

3.,  стр. 324 – 337.

Раздел 2.  «ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ФОНТАННОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ                                                           СКВАЖИН»

Основное условие фонтанирования скважин. Наземное и подземное оборудование фонтанных скважин. Схемы фонтанных арматур, их маркировка и область применения. Скважинные отсекатели, манифольды, запорные и регулирующие устройства. Насосно- компрессорные трубы, пакер и якорь.

Монтаж и обслуживание фонтанных арматур. Защита окружающей среды.

Литература:  1.,  стр. 224 – 234;

2.,  стр. 3 – 51;

3.,  стр. 3 – 19;

6.,  стр. 56 – 69;

8.,  стр. 31 – 61.

Раздел 3. «ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ШТАНГОВОЙ НАСОСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ»

Тема 3.1  Скважинные штанговые насосы

Схема штанговой насосной установки. Принцип действия. Принципиальные схемы невставных и вставных насосов, их типы и размеры, конструкция, классификация по параметрам и конструктивным особенностям. Конструкция  и материалы основных деталей насосов.

Подача штанговой насосной установки, ее определение. Факторы, влияющие на подачу. Пути повышения коэффициента подачи.

Штанговые насосы для добычи нефти из двух пластов, их типы и конструкция.

Правила эксплуатации и ремонт штанговых насосов.

Литература: 1.,  стр. 34 – 50;

2.,  стр. 88 – 91;

3.,  стр. 21 – 22; 28 – 42;

6.,  стр. 73 – 88;

8.,  стр. 86 – 89; 127 – 154;

10.,  стр. 17 – 23.

Тема 3.2   Насосно – компрессорные трубы.

Назначение, конструкция, типы и размеры НКТ, материалы для изготовления НКТ, покрытия и маркировка НКТ. Нагрузки, действующие на трубы в скважине, расчет труб на механическую прочность. Правила хранения и транспортировка НКТ.

Выбор и расчет колонны насосно – компрессорных труб.

Литература: 1.,  стр. 57 – 60;

6.,  стр. 64 – 65;

8.,  стр. 102 – 127.

Тема 3.3     Насосные штанги.

Назначение, конструкция, размеры штанг, материалы для их изготовления. Маркировка насосных штанг и муфт к ним. Основные виды износа и разрушения штанг. Правила эксплуатации, хранения и транспортирования штанг.

Выбор и расчет колонны насосных штанг.

Литература: 1.,  стр. 51 – 57;

2.,  стр. 64 – 65;

3.,  стр. 22 – 28;

6.,  стр. 88 – 90;

8.,  стр. 154 – 162.

Тема 3.4    Приводы штанговых скважинных насосов.

Типы приводов. Балансирные станки – качалки, их конструкция, технические данные и маркировка. Конструкция основных узлов и деталей СК.

Кинематика балансирных СК. Нагрузки, действующие на головку балансира СК в точке подвеса штанг. Уравновешивание станка – качалки. Усилия в шатунах, их определение. Тангенциальное усилие.

КПД штанговой насосной установки. Мощность привода станка – качалки.

Безбалансирные СК и гидравлические приводы.

Выбор оборудования и определение параметров работы установки.

Обслуживание, техника безопасности и охрана окружающей среды при эксплуатации штанговой насосной установки.

Литература: 1.,  стр. 60 – 97;

2.,  стр. 53 – 59;

3., стр. 47 – 75;

6.,  стр. 75 – 79;

8.,  стр. 164 – 196.

Раздел 4. «ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ БЕСШТАНГОВОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ СКВАЖИН»

Тема 4.1   Установки  электроцентробежных насосов.

Принципиальная схема установки ЭЦН. Комплектность, классификация и область применения установки. Конструкция электроцентробежного насоса.

Основные сведения о погружном электродвигателе  (ПЭД).

Назначение и конструкция гидрозащиты, кабеля, автотрансформатора и станции управления.

Транспортировка ЭЦН на скважину. Обслуживание, техника безопасности и охрана окружающей среды при эксплуатации скважин  установками электроцентробежных насосов.

Литература: 1., 146 – 175;

2.,  стр. 113 – 138;

3.,  стр. 75 – 90;

6.,  стр. 93 – 100;

8.,  стр. 197 – 218;

10.,  стр. 32 – 37.

Тема 4.2  Винтовые, гидропоршневые и другие виды бесштанговых установок.

Установки погружных винтовых насосов (УЭВН), гидропоршневые насосные установки (УГПН), диафрагменные насосные установки (УЭДН) и струйные насосы. Их принципиальные схемы, комплектность, область применения и принцип действия.

Маркировка установок.

Литература:  2.,  стр. 149 –178;

3.,  стр. 90 – 96;

6.,  стр. 100 –112;

100.,  стр. 40 – 55.

Раздел  5.  «ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ГАЗЛИФТНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ СКВАЖИН»

Принципиальные схемы расположения подземного и наземного оборудования в скважине. Конструкция и назначение устьевого оборудования, инструментов набора типа ГК, установки для обслуживания газлифтных скважин.

Принцип действия и конструкция газлифтных клапанов. Скважинные камеры.

Техника безопасности и охрана окружающей среды при эксплуатации газлифтного оборудования.

Литература: 1.,  стр. 224 – 236;

2.,  стр. 91 – 113;

3.,  стр. 108 – 123;

6.,  стр. 69 – 738;

8.,  стр. 62 – 85.

Раздел 6.    «КОМПРЕССОРЫ»

Тема 6.1   Основные сведения о компрессорах.

Область применения компрессоров в нефтяной и газовой промышленности. Классификация компрессоров. Принцип действия и конструкция поршневого компрессора.

Основные схемы компрессоров.

Термодинамические процессы в компрессорах. Работа и мощность компрессора. Подача компрессора.

Многоступенчатое сжатие газа. Цель и способы охлаждения компрессора. Смазка компрессора. Требования к смазке.

Способы регулирования подачи компрессора.

Литература: 1.,  стр. 175 – 224;

2.,  стр. 451 – 503;

5.,  стр.123 – 143; 445 – 493.

Тема 6.2  Поршневые компрессоры.

Газомоторные компрессоры, их типы, конструкция и технические характеристики.

Приводные компрессоры, их типы и конструкция. Конструкция основных узлов и деталей поршневого компрессора.

Свободно – поршневые дизель – компрессоры.

Литература: 1.,  стр. 175 – 224;

2.,  стр. 451 – 503;

5.,  стр.123 – 143; 445 – 493.

Тема 6.3  Лопастные, винтовые и роторные компрессоры.

Принцип действия и область применения центробежных компрессоров, их отличия по сравнению с поршневыми компрессорами.

Принцип действия и область применения винтовых компрессоров.

Принцип действия и область применения роторных компрессоров.

Литература:  1.,  стр. 175 – 224;

2.,  стр. 451 – 503;

5.,  стр.123 – 143; 445 – 493.

Тема 6.4 Передвижные компрессорные станции.

Передвижные компрессорные установки для освоения скважин. Типы и конструкция современных передвижных компрессорных установок, их технические характеристики.

Техника безопасности и охрана окружающей среды при эксплуатации компрессоров.

Литература: 1.,  стр. 175 – 224;

2.,  стр. 451 – 503;

5.,  стр.123 – 143; 445 – 493.

Раздел 7. «ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПОДЗЕМНОГО РЕМОНТА СКВАЖИН»

Тема 7.1  Вышки и мачты. Талевая система.

Назначение, типы и конструкция вышек и мачт. Назначение и комплектность талевой системы. Оснастка талевой системы. Типы и конструкция элементов талевой системы: кронблока, талевого блока, каната, крюка или крюкоблока.

Расчет элементов талевой системы. Правила эксплуатации талевой системы.

Проверочный расчет талевого каната.

Литература: 1.,  стр. 236 – 249;

2.,  стр. 216 – 221;

3.,  стр. 219 – 225;

6.,  стр. 208 – 209.

Тема 7.2      Подъемные  механизмы.

Подъемные лебедки для ремонта скважин, оборудованных стационарными вышками и мачтами, их типы, конструкция и технические данные (ЛПТ – 8; ЛПР – 110Э и др.).

Тракторные и автомобильные агрегаты для ремонта скважин, не оборудованных стационарными вышками и мачтами, их типы, конструкция и технические данные ( А5-40М; УПТ-50; СУРС-40; СУПР-32; АР32/40М и др.).

Рациональное использование мощности подъемных агрегатов. Расчет машинного времени на спуско-подъемные операции.

Расчет основных узлов лебедки: барабана, тормоза, фрикционной муфты.

Типовая схема расстановки оборудования при подземном и капитальном ремонте скважин. Эксплуатация подъемных установок в соответствии с правилами безопасности. Предохранительные устройства подъемных установок.

Литература: 1.,  стр. 269 – 285;

2.,  стр. 178 – 198;

3.,  стр. 176 – 191; 315 – 324;

4.,  стр. 3 – 243;

10.,  стр. 83 – 120.

Тема 7.3     Механизмы для проведения СПО.

Спайдеры, их назначение, типы и конструкция, технические данные.

Механические ключи для свинчивания и развинчивания НКТ и насосных штанг, их конструкция и технические данные (АПР-2ВБ; КМУ-50 и др.).

Литература: 1.,  стр. 263 – 269;

2.,  стр. 228 – 235;

3.,  стр. 228 – 255;

6.,  стр. 210 – 211;

8.,  стр. 308 – 317.

Тема 7.4  Инструмент, применяемый при подземном ремонте скважин.

Элеваторы трубные и штанговые, назначение, типы, конструкция и технические данные.

Ключи трубные и штанговые, назначение, типы, конструкция и технические данные.

Инструменты для ловли НКТ, насосных штанг, назначение, конструкция и технические данные.

Литература: 1.,  стр. 249 – 262;

2.,  стр. 224 – 228; 229 – 256;

3.,  стр. 239 – 255;

6.,  стр. 212 – 213;

8.,  стр. 303 – 312;

10.,  стр. 155 – 175.

Тема 7.5  Противовыбросовое оборудование.

Назначение, типовые схемы, основные параметры и конструкция современного противовыбросового оборудования. Принцип действия.

Правила безопасной эксплуатации превенторов.

Литература: 2.,  стр. 205 – 212;

3.,  стр. 225 – 227;

10.,  стр. 120 – 127.

Тема 7.6  Оборудование для вращения инструмента.

Роторы и роторные установки, назначение, типы, конструкция и технические данные.

Литература: 2.,  стр. 203 – 205;

3.,  стр. 215 – 218.

Раздел 8. «ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ В СКВАЖИНАХ»

Тема 8.1  Оборудование для промывки скважин.

Насосные установки для промывки скважин, их типы, конструкция и технические данные.

Вертлюги эксплуатационные и промывочные, назначение, конструкция и технические данные.

Оборудование устья при промывке скважин.

Литература: 1.,  стр. 285 – 294;

2.,  стр. 257 – 283;

3.,  стр. 255 – 266;

5.,  стр. 3 – 23; 85 – 112.

Тема 8.2  Оборудование для депарафинизации скважин.

Передвижные парогенераторные установки типа ППУА и АДПМ, их назначение, конструкция и технические данные.

Эксплуатация установок, техника безопасности.

Литература: 2.,  стр. 283 – 286;

3.,  стр. 160 – 171;

5.,  стр. 143 – 190;

10.,  стр. 232 – 252.

Раздел 9. «ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ИНТЕНСИФИКАЦИИ ДОБЫЧИ НЕФТИ»

Тема 9.1  Оборудование для гидравлического разрыва пласта.

Комплекс оборудования для проведения гидравлического разрыва пласта.  Насосные установки, пескосмесительные агрегаты, автоцистерны, блок манифольда, устьевое оборудование, пакеры и якори, гидроперфораторы, их назначение, конструкция и технические данные.

Техника безопасности при проведении ГРП.

Литература: 1.,  стр. 295 – 302;

2.,  стр. 257 – 283;

3.,  стр. 132 – 160;

5.,  стр. 3 – 71.

Тема 9.2  Оборудование для кислотных обработок скважин.

Насосные установки для проведения КОС, их назначение, типы, конструкция и технические данные.

Кислотовозы, их типы, конструкция и технические данные.

Техника безопасности при проведении КОС.

Литература: 2.,  стр. 259 – 263;

3.,  стр. 123 – 132;

5.,  стр. 71 – 85;

10.,  стр. 195 – 203.

Тема 9.3  Оборудование для повышения нефтеотдачи пластов.

Схема размещения оборудования на БКНС, насосные агрегаты серии ЦНС 180, конструкция и технические данные. Установки погружных центробежных электронасосов для системы ППД, их комплектность, технические данные. Оборудование устья  нагнетательных скважин.

Литература: 2.,  стр. 380 – 402;

3.,  стр. 324 – 352.

Раздел 10. «ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ СКВАЖИН К РЕМОНТУ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РЕМОНТА НПО»

Тема 10.1 Установки для исследования и производства скважинных работ.

Установки для исследования скважин, их типы, конструкция, назначение и технические данные.

Установки для производства скважинных работ, их типы, назначение, конструкция и технические данные.

Литература: 2.,  стр. 286 – 296;

3.,  стр. 274 – 293;

5.,  стр. 277 – 305;

10.,  стр. 223 – 228.

Тема 10.2 Агрегаты для подготовки скважин к ремонту.

Агрегаты для перевозки насосных штанг (АПШ),  трубовозы, агрегат для перевозки узлов УЭЦН, промысловые самопогрузчики, их типы, конструкция и технические данные.

Агрегаты для подготовительных работ при ремонте скважин, установка якорей и оттяжек типа: ПАРС, АЗА, АМЯ и др., их назначение, конструкция и технические данные.

Литература: 2.,  стр. 332 – 347;

3.,  стр. 358 – 369;

5.,  стр. 190 – 202; 233 – 254;

6.,  стр. 204 – 205;

10.,  стр. 297 – 317.

Тема 10.3  Агрегаты для обслуживания, ремонта и монтажа НПО.

Агрегаты для обслуживания, ремонта подъемных установок для ремонта скважин, станков-качалок и другого нефтепромыслового оборудования, их типы, назначение, конструкция и технические данные.

Литература: 2.,  стр. 355 – 362;  3.,  стр. 354 – 357; 372 – 380; 5.,  стр. 190 – 266.

ЗАДАНИЯ НА КОНТРОЛЬНУЮ РАБОТУ  № 1

Вариант 1.

- Процесс всасывания поршневых насосов. Определение высоты всасывания.

- Параллельная работа лопастных насосов.

- Область применения, виды и классификация компрессоров.

Вариант 2.

- Процесс нагнетания поршневого насоса.

- Явление кавитации в лопастном насосе.

- Подземное оборудование газлифтных скважин.

Вариант 3.

- Коэффициент полезного действия и мощность поршневого насоса.

- Влияние плотности и вязкости перекачиваемой жидкости на работу лопастного насоса.

- Принципиальная схема штанговой насосной установки, комплектность, область применения и принцип действия.

Вариант 4.

- Изменение характеристики лопастного насоса при уменьшении диаметра рабочего колеса.

- Вставные штанговые насосы, их типы, конструкция и маркировка.

- Определение мощности двигателя СК.

Вариант 5.

- Изменение характеристики лопастного насоса при изменении частоты вращения вала насоса.

- Невставные штанговые насосы, их типы и конструкция.

- Безбалансирные СК, их типы и конструкция, маркировка.

Вариант 6.

- Основные схемы, классификация и принцип работы поршневых насосов.

- Основное условие фонтанирования скважин.

- Балансирные станки – качалки, конструкция, маркировка и технические данные.

Вариант 7.

- Закон движения поршня насоса.

- Подземное оборудование фонтанных скважин.

- Конструкция узлов балансирного привода.

Вариант 8.

- Графики подачи поршневых насосов.

- Наземное оборудование фонтанных скважин.

- Нагрузки, действующие на головку балансира СК в точке подвеса штанг.

Вариант 9.

- Лопастные компрессоры, область применения и конструкция.

- Маркировка фонтанной арматуры.

- Цель и способы уравновешивания СК. Расчет балансирного уравновешивания.

Вариант 10.

- Коэффициент подачи поршневого насоса.

- Последовательная работа лопастного насоса.

- Цель и способы уравновешивания СК. Расчет роторного уравновешивания.

Вариант 11.

- Нефтяные насосные станции.

- Основные виды износа и разрушения штанг.

- Общие сведения о погружных электродвигателях.

Вариант 12.

- Влияние на работу лопастного насоса его конструктивных особенностей.

- Эксплуатация, транспортировка и хранение штанг.

- Гидрозащита, назначение, типы и конструкция.

Вариант 13.

- Основное уравнение лопастного насоса.

- НКТ, назначение, типы, размеры, материалы и маркировка.

- Оборудование устья скважин оборудованных ШНУ.

Вариант 14.

- Кинематика движения жидкости в рабочем колесе насоса.

- Выбор и расчет колонны НКТ.

- Оборудование устья скважин оборудованных УЭЦН.

Вариант 15.

- Смазка компрессоров. Требования к маслу.

- Виды динамических насосов, их классификация и принцип действия.

- Выбор оборудования для УЭЦН.

Вариант 16.

- Основные узлы и детали поршневых насосов, конструкция и материалы для их изготовления.

- Коэффициент быстроходности, его определение.

- Штанговые насосы для добычи нефти их 2-х пластов, их типы и конструкция.

Вариант 17.

- Определение работы поршневого насоса. Индикаторная диаграмма.

- Основные узлы и детали штанговых насосов, их конструкция и материалы для их изготовления.

- Выбор оборудования для ШНУ.

Вариант 18.

- Характеристика лопастного насоса.

- Подача ШНУ, факторы влияющие на подачу.

- Охлаждение компрессора, схема, типы и принцип действия.

Вариант 19.

- Ремонт, хранение и транспортировка штанговых насосов.

- Принципиальная схема УЭЦН, комплектность, область применения и принцип действия.

- Схемы, назначение и принцип действия воздушных компенсаторов.

Вариант 20.

- Схемы и конструкция поршневых компрессоров.

- Насосные штанги, назначение, конструкция, размеры, материалы и маркировка.

- Погружные центробежные насосы, типы, конструкция и маркировка.

ЗАДАЧИ   К  КОНТРОЛЬНОЙ  РАБОТЕ  №  1.

Задача 1.

Построить рабочую характеристику центробежного насоса. Определить коэффициент быстроходности. Исходные данные взять из таблицы 1. Сделать вывод.

Методические указания к  задаче 1.

Для решения задачи 1 необходимо внимательно изучить материал и использовать расчетные формулы учебника 1., стр. 114 – 119.

Таблица 1 - Исходные данные для задачи 1.

| Вариант 1 | Q, л/с-подача Н, м-напор N, кВт-мощность η, %-кпд n, с-1-обороты вала | 0 10 20 30 40 50 60 102 105 107 106 103 98 80 34 41 58 67 83 92 98 0 40 48 60 67 70 63 50 |
| --- | --- | --- |
| Вариант 2 | Q, л/с Н, м N, кВт η, % n, с-1 | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 38 40 41 41 40 38 35 31 25 20 22 24 28 31 35 39 42 46 0 23 42 56 67 70 71 69 58 25 |
| Вариант 3 | Q, л/с Н, м N, кВт η, % n, с-1 | 0 40 80 120 160 200 240 90 94 96 96 94 90 86 70 100 160 220 270 300 320 0 36 60 74 80 82 82 25 |
| Вариант 4 | Q, л/с Н, м N, кВт η, % n, с-1 | 0 100 200 300 400 500 600 105 104 102 99 94 87 75 240 340 420 500 580 660 720 0 42 66 80 87 89 82 25 |
| Вариант 5 | Q, л/с Н, м N, кВт η, % n, с-1 | 0 10 40 50 60 102 105 103 98 80 33 41,5 83 92 98 0 40 67 70 83 50 |
| Вариант 6 | Q, л/с Н, м N, кВт η, % n, с-1 | 0 29 80 100 85 83 72 50 42 57 98 103 0 38 80 68 50 |
| Вариант 7 | Q, л/с Н, м N, кВт η, % n, с-1 | 0 200 800 1000 1200 86 86 79 69 51 730 750 930 960 970 0 40 90 92 80 16 |
| Вариант 8 | Q, л/с Н, м N, кВт η, % n, с-1 | 0 20 40 60 80 100 120 50 58 58 56 52 47 39 34 41 52 65 67 84 92 0 35 58 69 74 74 69 25 |
| Вариант 9 | Q, л/с Н, м N, кВт η, % n, с-1 | 0 50 100 150 200 250 300 400 74 74 74 73 72 70 67 58 150 175 200 230 262 290 312 380 0 26 49 64 75 82 87 85 25 |
| Вариант 10 | Q, л/с Н, м N, кВт η, % n, с-1 | 0 10 40 50 60 70 80 38 40 40 38 35 31 25 20 22 31 35 39 42 46 0 23 67 70 71 69 58 25 |
| Вариант 11 | Q, л/с Н, м N, кВт η, % n, с-1 | 0 100 400 500 600 25 24 18 16 14 87 91 113 120 120 0 30 82 88 83 16 |
| Вариант 12 | Q, л/с Н, м N, кВт η, % n, с-1 | 0 200 400 600 800 1000 1200 86 86 85 82 79 69 51 730 750 790 800 930 960 970 0 40 65 80 90 92 80 16 |
| Вариант 13 | Q, л/с Н, м N, кВт η, % n, с-1 | 0 20 40 60 80 100 85 83 82 78 72 50 42 57 69 84 98 105 0 38 61 76 80 68 25 |
| Вариант 14 | Q, л/с Н, м N, кВт η, % n, с-1 | 0 100 400 500 700 800 900 72 71 69 68,5 61 55 45 266 310 488 578 644 666 666 0 28 74 82 91 96 83 16 |
| Вариант 15 | Q, л/с Н, м N, кВт η, % n, с-1 | 0 20 80 100 120 50 58 52 47 39 32 41 67 84 92 0 35 74 74 69 25 |
| Вариант 16 | Q, л/с Н, м N, кВт η, % n, с-1 | 0 50 200 300 350 450 74 74 72 68 64 52 150 175 262 312 340 400 0 26 75 87 87,5 85 25 |
| Вариант 17 | Q, л/с Н, м N, кВт η, % n, с-1 | 0 200 300 500 600 800 900 72 71 70 69 65 55 46 270 380 440 580 600 670 670 0 47 63 82 88 96 83 16 |
| Вариант 18 | Q, л/с Н, м N, кВт η, % n, с-1 | 0 40 160 200 220 90 94 94 90 86 70 100 170 300 320 0 38 80 82 81 25 |
| Вариант 19 | Q, л/с Н, м N, кВт η, % n, с-1 | 0 100 200 400 500 550 25 24 22 18 16 14 87 90 97 113 120 120 0 30 53 82 88 83 16 |
| Вариант 20 | Q, л/с Н, м N, кВт η, % n, с-1 | 0 100 400 500 600 105 104 94 87 75 240 340 580 660 720 0 42 87 89 82 25 |

Задача 2.

Определить максимальную нагрузку на головку балансира СК в точке подвеса штанг по элементарной (статической) теории и по динамической теории А.С.Вирновского. Исходные данные взять из таблицы 2. Сделать вывод.

Методические указания к  задаче 2.

Для решения задачи 2 необходимо внимательно изучить материал и использовать расчетные формулы учебника 9., стр. 113 – 117.

Таблица 2 - Исходные данные для задачи 2.

| Вар-т | Тип насоса | Глубина подвески насоса Нсп, м | Число качаний n, об/мин | Длина хода штока S, м | Плот- ность жидк. ρ , кг/м3 | Диаметр штанг и длина сту- пени dш, мм и l, м | Диаметр НКТ и толщина стенки dнкт, мм и b, мм | Радиус криво- шипа r, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | НН2-43 | 1200 | 10 | 2 | 870 | 19 – 650 22 – 550 | 73 - 4 | 0,86 |
| 2 | НВ1-32 | 1256 | 12 | 1,5 | 990 | 16 – 582 19 – 674 | 48 – 3,5 | 0,96 |
| 3 | НН2-56 | 800 | 7 | 2,5 | 1150 | 19 – 350 22 – 450 | 73 – 5,5 | 0,99 |
| 4 | НВ1-43 | 1650 | 17 | 1,8 | 1050 | 16 – 455 19 – 1195 | 60 – 3,5 | 0,8 |
| 5 | НН2-68 | 650 | 10 | 3 | 1100 | 19 – 234 22 – 416 | 89 – 6,5 | 0,82 |
| 6 | НВ1-28 | 1800 | 15 | 1,2 | 850 | 16 – 504 19 – 1296 | 73 – 5,5 | 0,86 |
| 7 | НН2-43 | 1050 | 7 | 2 | 1100 | 19 – 600 22 – 450 | 73 – 5,5 | 0,96 |
| 8 | НВ1-38 | 1100 | 10 | 2,5 | 1050 | 19 – 680 22 – 420 | 60 – 3,5 | 0,8 |
| 9 | НН2-56 | 1300 | 12 | 1,8 | 870 | 22 – 467 25 – 833 | 73 – 4 | 0,99 |
| 10 | НВ1-28 | 1250 | 7 | 1,2 | 1100 | 19 – 900 22 – 350 | 60 – 3,5 | 0,82 |
| 11 | НН2-68 | 1160 | 15 | 1,8 | 920 | 16 – 543 19 – 617 | 89 – 4 | 0,96 |
| 12 | НВ1-32 | 1300 | 7 | 1,8 | 1050 | 19 – 880 22 – 420 | 73 – 5,5 | 0,8 |
| 13 | НН2-43 | 1100 | 12 | 3 | 1150 | 19 – 650 22 – 450 | 73 – 4 | 0,99 |
| 14 | НВ1-38 | 1200 | 10 | 2,5 | 1100 | 19 – 750 22 – 450 | 48 – 3,5 | 0,86 |
| 15 | НН2-56 | 800 | 7 | 3 | 920 | 16 – 350 19 – 450 | 73 – 3,5 | 0,96 |
| 16 | НВ1-28 | 1173 | 19 | 1,8 | 970 | 19 – 900 22 – 273 | 48 – 3,5 | 0,82 |
| 17 | НН2-68 | 1256 | 10 | 1,5 | 990 | 16 – 582 19 – 674 | 73 – 5,5 | 0,99 |
| 18 | НВ1-43 | 1342 | 12 | 1,8 | 850 | 16 – 453 19 – 889 | 60 – 3,5 | 0,8 |
| 19 | НН2-93 | 1000 | 12 | 1,5 | 1100 | 22 – 300 25 – 700 | 102 – 5,5 | 0,86 |
| 20 | НВ1-32 | 1200 | 7 | 1,2 | 1500 | 19 – 820 22 – 380 | 73 – 5,5 | 0,82 |

q – вес 1 м насосных штанг принимается из таблицы 2 приложения 3  из учебника 9., стр. 248.

ρ шт – плотность материала штанг = 7850 кг/м3.

Е – модуль упругости = 0,21*1012 Па.

а – коэффициент кинематики СК = 1,15.

µ - коэффициент проходного сечения колонны = 0,74.

w – угловая скорость вращения кривошипов = π*n/30.

Задача 3.

Определить приведенное напряжение в колонне насосных штанг и подобрать материал штанг и вид обработки. При решении задачи пользоваться исходными данными задачи 2. Сделать вывод.

Методические указания к  задаче 3.

Для решения задачи 3 необходимо внимательно изучить материал и использовать расчетные формулы учебника 9., стр. 122 – 123.

Исходные данные для задачи 3.

dшт.ср. – средний диаметр штанг для 2-х ступенчатой колонны = (d1 + d2) / 2 .

lс – средний кинематический коэффициент СК = 1,05.

Характеристика сталей для расчета насосных штанг по ГОСТу 138776-68.

| Марка стали | Термообработка | Условия работы |
| --- | --- | --- |
| Ст 40 | Нормализация | Легкие σпр_< 70 МПа |
| Ст 20 НМ | Нормализация | Средние 70 < σпр <90 МПа |
| Ст 40 | Нормализация, ТВЧ | Тяжелые 100 < σпр < 120 МПа |
| Ст 30 ХМА | Нормализация, ТВЧ, отпуск | Тяжелые σпр = 100 МПа |
| Ст 20 НМ | Нормализация, отпуск, ТВЧ | Особо тяжелые 110 < σпр < 140 МПа |

ЗАДАНИЯ НА КОНТРОЛЬНУЮ РАБОТУ  № 2

Вариант 1.

- Элеватор штанговый ЭШН и ЭТАР: назначение, конструкция и маркировка.

- Агрегат ремонтный АР 32/40М: назначение, конструкция и техническая характеристика.

- Установка насосная УН1-100-200: назначение. Конструкция и техническая характеристика.

Вариант 2.

- Оборудование устья скважин при проведении ГРП: назначение, конструкция и техническая характеристика.

- Установки насосные СИН-32-100 и СИН-32-120 для кислотной обработки скважин: назначение, конструкция и техническая характеристика.

- Агрегат для перевозки штанг АПШ: назначение, конструкция и техническая характеристика.

Вариант 3.

- Ключи трубные цепные КЦН и КЦО: назначение, конструкция и техническая характеристика.

- Установка подъемная тракторная УПТ-32: назначение, конструкция и техническая характеристика.

- Автоцистерна АЦ-10: назначение, конструкция и техническая характеристика.

Вариант 4.

- Ключ механический универсальный КМУ-50М: назначение, конструкция и техническая характеристика.

- Печати: назначение, типы, конструкция и маркировка.

- Агрегат для перевозки нефти АПН-9: назначение, конструкция и техническая характеристика.

Вариант 5.

- Оборудование устья скважин для нагнетательных скважин: назначение, конструкция и маркировка.

- Метчик: назначение, типы, конструкция и маркировка.

- Установка для депарафинизации скважин ППУА-1600/100: назначение, конструкция и техническая характеристика.

Вариант 6.

- Классификация видов ремонта скважин.

- Элеватор трубный ЭХЛ и ЭТАД: назначение, типы, конструкция и маркировка.

- Автоцистерна ППЦ – 23: назначение, конструкция и техническая характеристика.

Вариант 7.

- Ключи штанговые КШШ, КШ, КШК: назначение, конструкция и маркировка.

- Агрегат для ремонта скважин А5-40М: назначение, конструкция и техническая характеристика.

- Блок манифольда 1БМ-700: назначение, конструкция и техническая характеристика.

Вариант 8.

- Кронблок и талевый блок: назначение, конструкция и маркировка.

- Автомат для подземного ремонта АПР-2ВБ: назначение, конструкция и техническая характеристика.

- Агрегаты для подготовительных работ при ремонте скважин АМЯ-6Т, 2ПАРС: назначение, конструкция и техническая характеристика.

Вариант 9.

- Талевый канат и подъемный крюк: назначение, конструкция, типы и маркировка.

- Ключ штанговый КШЭ: назначение, конструкция и техническая характеристика.

- Агрегат обслуживания подъемных установок 2АОП: назначение, конструкция и техническая характеристика.

Вариант 10.

- Ключи трубные КОТ и КТГУ: назначение, конструкция и маркировка.

- Самоходная установка для ремонта скважины СУРС-40: назначение, конструкция и техническая характеристика.

- Насосная установка УН1-630-700А: назначение, конструкция и техническая характеристика.

Вариант 11.

- Труболовки: назначение, типы, конструкция и маркировка.

- Спайдеры: назначение, конструкция, типы и техническая характеристика.

- Установка для проведения скважинных работ ЛСГ-10А: назначение, конструкция и техническая характеристика.

Вариант 12.

- Пакеры: назначение, типы, конструкция и маркировка.

- Установка для депарафинизации скважин ППУА – 1200/100: назначение, конструкция и техническая характеристика.

- Агрегат для перевозки оборудования УЭЦН   АТЭ-6М: назначение, конструкция и техническая характеристика.

Вариант 13.

- Вертлюг эксплуатационный: назначение, типы, конструкция и маркировка.

- Агрегат ремонта и обслуживания СК  2АРОК: назначение, конструкция и техническая характеристика.

- Установка подъемная тракторная УПТ-50: назначение, конструкция и техническая характеристика.

Вариант 14.

- Ключи трубные КОТ и КТГУ: назначение, конструкция и маркировка.

- Насосная установка для кислотной обработки скважин типа УНЦ2-160: назначение, конструкция техническая характеристика.

- Установка смесительная УС-4: назначение, конструкция и техническая характеристика.

Вариант 15.

- Автомат подземного ремонта АПР-2ВБ: назначение, конструкция и техническая характеристика.

- Агрегат для ремонта скважин А2-32: назначение, конструкция и техническая характеристика.

- Агрегат для перевозки штанг АПШ: назначение, конструкция и техническая характеристика.

Вариант 16.

- Самоходная установка подземного ремонта СУПР-32: назначение, конструкция и техническая характеристика.

- Кран – манипулятор АПШ-65: назначение, конструкция и техническая характеристика.

- Агрегаты для депарафинизации скважин типа АДПМ: назначение, конструкция и техническая характеристика.

Вариант 17.

- Талевая система и оснастка талевой системы.

- Установка насосная УНБ1-100-25: назначение, конструкция и техническая характеристика.

- Пескосмесительные агрегаты 4ПА и УСП-50: назначение, конструкция и техническая характеристика.

Вариант 18.

- Элеваторы трубные ЭТА, ЭТАП, ЭГ: назначение, конструкция и маркировка.

- Установка насосная с цистерной УНЦВ-32-4: назначение, конструкция и техническая характеристика.

- Установка для проведения скважинных работ ЛСГ-16А: назначение, конструкция и техническая характеристика.

Вариант 19.

- Установки насосные УНБ1-160-40, АНЦ-320: назначение, конструкция и техническая характеристика.

- Вертлюг промывочный: назначение, типы, конструкция и маркировка.

- Агрегаты для подготовительных работ при ремонте скважин АЗА-3, АРСТА-1: назначение, конструкция и техническая характеристика.

Вариант 20.

- Колокол: назначение, типы, конструкция и маркировка.

- Установки насосные типа УН1Т-100: назначение, конструкция и техническая характеристика.

- Агрегат для наземного ремонта оборудования АНР-1М: назначение, конструкция и техническая характеристика.

ЗАДАЧИ   К  КОНТРОЛЬНОЙ  РАБОТЕ  №  2.

Задача 1.

Произвести проверочный расчет стального каната. Исходные данные взять из таблицы 4. Сделать вывод.

Методические указания к задаче 1.

Для решения задачи необходимо внимательно изучить материал и использовать формулы учебника  1., стр. 247 – 248.

Таблица 4 - Исходные данные для задачи 1.

| Вариант | Натяжение ходового конца каната Рх, кН | Диаметр проволоки d, мм | Число проволок в канате i, шт | Диаметр шкива D, мм | Предел прочности материала проволоки σв, МПа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 44,5 | 0,7 | 60 | 560 | 1100 |
| 2 | 27 | 0,8 | 72 | 450 | 1500 |
| 3 | 73,5 | 0,9 | 90 | 380 | 1600 |
| 4 | 16,3 | 1 | 48 | 480 | 1100 |
| 5 | 26,4 | 1,1 | 54 | 360 | 1500 |
| 6 | 50 | 1,2 | 42 | 580 | 1600 |
| 7 | 67,3 | 1,3 | 66 | 710 | 1100 |
| 8 | 70 | 1,4 | 78 | 630 | 1500 |
| 9 | 33,8 | 1,5 | 96 | 560 | 1600 |
| 10 | 41,9 | 1,6 | 84 | 450 | 1100 |
| 11 | 53,2 | 0,7 | 102 | 380 | 1500 |
| 12 | 40 | 0,8 | 108 | 480 | 1600 |
| 13 | 29,4 | 0,9 | 114 | 360 | 1100 |
| 14 | 35,8 | 1 | 54 | 580 | 1500 |
| 15 | 63,6 | 1,1 | 66 | 710 | 1600 |
| 16 | 60 | 1,2 | 96 | 630 | 1100 |
| 17 | 51,6 | 1,3 | 72 | 560 | 1500 |
| 18 | 44,7 | 1,4 | 60 | 450 | 1600 |
| 19 | 28,1 | 1,5 | 84 | 380 | 1100 |
| 20 | 39,3 | 1,6 | 102 | 710 | 1500 |

Задача 2.

Произвести расчет рационального режима подъема скважинного оборудования при подземном ремонте скважины. Исходные данные взять из таблицы 5. Сделать вывод.

Методические указания к задаче 2.

Для решения задачи необходимо внимательно изучить материал и использовать формулы учебника  1., стр. 281.

- Максимальная нагрузка на крюке определяется по формуле см. 1., стр. 281.

- Число струн в оснастке талевой системы определяется по формуле см. 1., стр. 281.

Усилие на подвижном конце каната на 1-й передаче

Рх = (Nд * η д)/ V1 ;   (Н)

Скорость намотки подвижного конца на барабан

V1 = π*Dб*n ; (м/сек)

π=3,14

- Длина колонны труб, поднимаемых на каждой скорости определяется по формуле см. 1., стр. 281.

- Число труб, поднимаемых на каждой передаче

Zi = Li/lт ;   (шт)

- Общее число труб в колонне

Z = L/lт ;  (шт)

- Число труб, поднимаемых на различных передачах подъемника

Z 1 = Z – Z 2 ;  (шт)

Z 2 = Z 2 – Z 3 ;  (шт)

Z 3 = Z 3 – Z 4 ;  (шт)

Z 4 = Z – Z 1 – Z 2 – Z3 ;  (шт)

Таблица 5 - Исходные данные к задаче 2.

| Вариант | Длина колонны L, м | Диаметр НКТ D, мм | Вес талевой системы Qт, кН | Мощность двигателя лебедки Nд, кВт | Скорость Намотки Каната Vi, м/сек |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1250 | 48 | 2,88 | 76 | 0,71 1,22 1,99 3,41 |
| 2 | 1300 | 60 | 2,47 | 76 | 0,61 1,07 1,73 2,94 |
| 3 | 1680 | 73 | 14,5 | 76 | 0,76 1,52 2,98 5,8 |
| 4 | 1840 | 89 | 7,37 | 118 | 0,66 1,16 2,55 4,46 |
| 5 | 2350 | 48 | 4,3 | 118 | 0,74 1,26 2,07 3,51 |
| 6 | 1890 | 60 | 2,88 | 118 | 0,89 1,52 2,48 4,22 |
| 7 | 2690 | 73 | 5,17 | 176 | 1,2 1,85 2,78 4,31 |
| 8 | 2430 | 89 | 4,3 | 176 | 0,71 1,22 1,99 3,41 |
| 9 | 3500 | 48 | 2,47 | 176 | 0,61 1,07 1,73 2,94 |
| 10 | 1320 | 60 | 7,34 | 76 | 0,76 1,52 2,98 5,8 |
| 11 | 2700 | 73 | 6,85 | 176 | 0,66 1,16 2,55 4,46 |
| 12 | 1450 | 89 | 10,1 | 118 | 0,74 1,26 2,07 3,51 |
| 13 | 2300 | 48 | 8,66 | 176 | 0,89 1,52 2,48 4,22 |
| 14 | 1720 | 60 | 3,44 | 176 | 1,2 1,85 2,78 4,31 |
| 15 | 4250 | 73 | 5,67 | 118 | 0,71 1,22 1,99 3,41 |
| 16 | 2960 | 89 | 6,22 | 176 | 0,61 1,07 1,73 2,94 |
| 17 | 2800 | 48 | 3,7 | 176 | 0,76 1,52 2,98 5,8 |
| 18 | 1180 | 60 | 5,17 | 176 | 0,66 1,16 2,55 4,46 |
| 19 | 2100 | 73 | 2,88 | 220 | 0,74 1,26 2,07 3,51 |
| 20 | 1410 | 89 | 11,7 | 220 | 0,89 1,52 2,48 4,22 |

Вес одного метра трубы с муфтой диаметром 48 мм – 44Н

60 мм – 68Н

73 мм – 92Н

89 мм – 132Н

КПД двигателя – 0,5

КПД талевой системы – 0,92

Длина одной трубы – 9 м

Диаметр барабана лебедки – 0,42 м

Частота вращения барабана на 1-й скорости – 35об/мин.

Задача 3.

Произвести расчет ленточного тормоза подъемной установки. Исходные данные взять из задач 2. Сделать вывод. Начертить схему ленточного тормоза.

Методические указания к задаче 3.

Для решения задачи необходимо внимательно изучить материал и использовать формулы учебника  1., стр. 282 – 284.

- Диаметр тормозного шкива

Dт = ( 1,65….2,75 ) * Dб ;

- Диаметр барабана по второму витку каната

Dб2 = Dб +  α ук * ( 2*z – 1 ) * d ;

α  ук = 0,93…0,95 – коэффициент укладки каната

z – число витков каната

d – 22,5 мм – диаметр каната

- Тормозное усилие на барабан

Рт  = ( Рmax * Dб2 * η д ) / ( к * Dт ) ;

η д = 0,9 – кпд лебедки

к = 1 – число тормозных шкивов

Рмах = Рх – максимальное натяжение каната

- Усилие на набегающем конце тормозной ленты

Т = ( Рт * е α*µ ) / ( е α*µ    - 1 )  ;

α = 0,49=0,5 рад – угол обхвата шкива лентой

µ   =  0,25…..0,45 – коэффициент трения для пары сталь – чугун

е  = 2,7 – основание натурального логарифма

- Напряжение на сбегающем конце каната

# t = Рт / ( еα*µ   - 1 ) ;

- Тормозной момент

Мт = Рт * ( Dт /2) ;

- Ширина тормозной ленты

В = (2*Т) / (Dт * [p]) ;

[p] = 0,3…0,4  МПа – допустимое давление

- Усилие на рычаг тормозной рукоятки

Рр = t * (L1/L) ;

(L1/L) = 0,033 – соотношение плеч

ЛИТЕРАТУРА

- Молчанов А.Г., Чичеров В.Л. Нефтепромысловые машины и механизмы. М., Недра, 1983.

- Справочник под ред. Бухаленко Е.И. Нефтепромысловое оборудование. М., Недра, 1990.

- Бухаленко Е.И., Абдуллаев Ю.Г. Монтаж, обслуживание и ремонт нефтепромыслового оборудования. М., Недра, 1985.

- Под ред. Сафонова Е.Н. Специализированные машины и механизмы, применяемые в технологических процессах проводки, обустройства и эксплуатации нефтяных скважин. Спецагрегаты, установки подъемные и буровые. Уфа, КИВЦ АНК «Башнефть», 2001.

- Под ред. Сафонова Е.Н. Специализированные машины и механизмы, применяемые в технологических процессах проводки, обустройства и эксплуатации  нефтяных  скважин.  Спецагрегаты  и  спецмашины. Уфа, УИТ и С АНК «Башнефть», 2002.

- Каплан Л.С., Ражетдинов У.З. Введение в технологию и технику нефтедобычи. Уфа, ПКФ «Конкорд – Инвест», 1995.

- Персиянцев М.Н. Добыча нефти в осложненных условиях. М., Недра, 2000.

- Справочник по добычи нефти. Под ред. Уразакова К.Р. Уфа, 2000.

- Юрчук А.М., Истомин А.З. Расчеты в добычи нефти. М., Недра, 1979.

- Бухаленко Е.И., Бухаленко В.Е. Оборудование и инструмент для ремонта скважин. М., Недра, 1991.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ЗАОЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПО ПРЕДМЕТУ «НЕФТЕПРОМЫСЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ»

Разработала преподаватель Нефтекамского нефтяного колледжа:  М.А.Шестернева

Аннотация

- Программа, методические указания и задания на контрольные работы №1 и №2 для студентов-заочников нефтяных колледжей и техникумов (отделений) по специальности: №130503 «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений».

- Разработала преподаватель Нефтекамского нефтяного колледжа М.А.Шестернёва.

- Предлагаемая программа и методические указания предназначены для систематизации изучения разделов предмета. Результатом изучения служит выполнение студентами контрольных работ, предусмотренных учебным графиком заочного отделения.

- Данное методическое пособие внедрено в учебный процесс на заочном отделении Нефтекамского нефтяного колледжа для специальности №130503 «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений».

- Отзывы и рецензии: Кандидат технических наук, преподаватель ННК Зюрин В.Г., Председатель ЦК нефтяных дисциплин, преподаватель ННК Шестернева М.А., Зам.директора по УР Бадикшина Ф.А.

# РЕЦЕНЗИЯ

На программу, методические указания и задания на контрольные работы №1 и №2 для студентов-заочников нефтяных колледжей и техникумов по специальности №130503 «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» по предмету:

«Нефтегазопромысловое оборудование»

составленную преподавателем ННК Шестерневой М.А.

### Программа и методические указания  составлены в соответствии с Государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования, учтены требования к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников специальности 130503 «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» (базовый уровень среднего профессионального образования).

### При составлении программы и методических указаний  требования к знаниям и умениям, тематика дисциплины и содержание тем были составлены по рабочей  программе, составленной так же преподавателем ННК Шестерневой М.А.  При составлении программы и методических указаний  учтены пожелания по внедрению в учебный процесс регионального компонента. Основой для самостоятельного изучения предусмотрена дополнительная литература, промысловая документация и отчетность, сборники научных трудов АНК «Башнефть» и других нефтегазодобывающих предприятий.

### Программа и методические указания создадут базовые знания для последующего прохождения технологической и преддипломной практик, к выполнению курсового и дипломного проектов, готовят техника к профессиональной деятельности, учитывают современные направления научно-исследовательских работ, в том числе по региону в области разработки и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений.

### Программа может быть использована для подготовки техников по специальности 130503 «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений»

### Кандидат технических наук,

### Преподаватель ННК                                                                                         /Зюрин В.Г./

### Председатель предметной комиссии

Нефтяных дисциплин ННК                                                                  /Шестернева М.А./

Выписка из протокола № __ от _______________

заседания предметной комиссии нефтяных дисциплин ННК

Зам. директора по учебной работе

Нефтекамского нефтяного колледжа                                                    /Бадикшина Ф.А./